Opis jednostki kontrolnej T320

Cechy główne

- Działanie mikroprocesora.

- Aktualizowane oprogramowanie układowe.

- Konsola z czterocyfrowym i z cztero-przyciskowym monitorem.

- Cyfrowy licznik zintegrowany z konsolą.

- Dopasowanie parametrów operacyjnych przy pomocy konsoli.

- Wyświetlacz wszystkich „wejść” i urządzeń zabezpieczających za pomocą diod emisyjnych.

- Wybór możliwości uruchamiania „ręcznego” (w obecności osoby) lub „automatycznego”.

- Różne tryby otwierania przy pomocy przełącznika programowego P/P i kontroli radiowej.

- Zamykanie automatyczne z możliwością przerwania pilotem (poprzez kontakt z płytką zaciskową).

- „Wejście” regulatora czasowego.

- Zewnętrzny.

- Ostrzeżenie o rozpoczęciu uruchamiania (może być niesprawne).

- „Wejście” do uruchamiania urządzeń zabezpieczających oraz „wejście” do zamykania urządzeń zabezpieczających o zróżnicowanych funkcjach.

- Przyciski pomocnicze OTWIERANIE, ZAMYKANIE, STOP umieszczone na pulpicie głównym w celu uproszczenia obsługi.

- „Wejście” do kontroli częściowego otwarcia z odpowiadającym wyłącznikiem.

- Złącze do instalacji odbiornika radiowego.

- „Wyjście” do kontroli rolek.

- Źródło zasilania: 24 milibary, maksymalnie 60 wolt.

Specyfikacja techniczna

| Napięcie operacyjne | 230 V~ 10 % 50 w jednofazowej konfiguracji 400 V~ 10 % 50 w trójfazowej konfiguracji |
| --- | --- |
| Maksymalna moc wyjściowa | 3 Hp przy 400 V 3 Φ, 1 Hp przy 230V 1Φ |
| Sterowanie silnika momentowego | zewnętrzne |
| Bezpieczniki 400 V (fabryczne) | 6A 10×38 mm (ustawić stosownie do zmniejszonych obciążeń) |
| Zabezpieczenie dla transformatora przy 24-woltowym zasilaniu | Wyłącznik cieplny w środku transformatora |
| Napięcie wyjściowe | 24 VAC – przy maksimum 60 W |
| Migające światło 230 V~ | 200 W max. |
| Migające światło 24 V~ | 50 W max. |
| Lampka ostrzegawcza, drzwi otwarte | 24 VAC – 3 W max. |
| Moc wyjściowa hamulca elektro-magnetycznego | 24VDC 1A max |
| Moc wyjściowa sygnału sterującego rolkami | Zestyk zwierny, 24VDC 10 A max. |
| Czas pracy | od 1 do 99.9 sek. |
| Czas pracy potrzebny do częściowego otwarcia drzwi | Od 0.5 do 99.9 sek. |
| Czas ostrzegawczy | Od 0 do 15 sek. |
| Czas nawrotu | Od 0 do 15 sek. |
| Automatyczny czas zamykania | Od 0 do 300 sek. |
| Czas dodatkowego światła wewnętrznego | 120 sek. |
| Złącze wejścia sieciowego i silnika | Klamry zaciskowe ze śrubami o średnicy 10 mm |
| Złącze dla przyrządów 24-V | Klamry zaciskowe ze ściąganymi śrubami o średnicy 5 mm |

Procedura instalacyjna

Ostrzeżenie

Przygotowanie do instalacji

- Należy sprawdzić, czy skrzynia i płyta główna nie zostały uszkodzone w czasie transportu. Ze szczególną uwagą należy sprawdzić, czy mikroprocesor płyty kontrolnej został właściwie zainstalowany i czy moduł EEPROM został odpowiednio wstawiony.

- Przymocuj jednostkę kontrolną T 320 do ściany w pozycji programowej.

Przygotowanie drzwi do instalacji

- Przed przystąpieniem do instalacji jednostki kontrolnej T 320, należy się upewnić, czy drzwi zostały zamontowane w sposób prawidłowy (silnik, drzwi, wyłączniki, prowadnice). Nie wolno podłączać jednostki kontrolnej T 320 do systemu, który nie został w pełni zainstalowany.

- Włącz silnik i ustaw drzwi w pozycji do połowy uchylone.

- Unieruchom silnik.

- Upewnij się ,że żadne przewody łączące system nie przenoszą niebezpiecznego napięcia.

- Sprawdź, czy zatwierdzony wyłącznik A 0.03 został zamontowany na górze systemu.

- Sprawdź, czy instalacja została w prawidłowy sposób uziemiona.

- Połącz wyłączniki ( wejście NC) FCC, FCA, FC3 zgodnie ze schematem okablowania.

- Połącz urządzenia zabezpieczające (wejście NC) ALT, S.A., S.C., FOT, zgodnie ze schematem okablowania.

- Połącz regulatory AP, CH, AP, zgodnie ze schematem okablowania.

- Podłącz dodatkowe światło wewnętrzne SCA, zgodnie ze schematem okablowania.

- Podłącz hamulec elektryczny (tylko moduł BEZPIECZEŃSTWA) FRN, zgodnie ze schematem okablowania.

- Nie podłączaj wejścia APN, ażeby nie wybierać opcji „bez- paniki”.

- Nie podłączaj wejścia AUT, ażeby wybrać wariant z „obecnością osoby”.

- Nie podłączaj wejścia CHA, w razie, gdy nie wybierasz opcji „automatycznego zamknięcia”.

- Nie podłączaj wejścia TIM celem uniknięcia otwarcia przez „zewnętrzny zegar”.

- Nie włączaj silnika.

- Nie włączaj migającego światła.

- Nie podłączaj wejścia APN.

Pierwsze sprawdzenie jednostki kontrolnej

- Upewnij się, że główny włącznik na górze jednostki kontrolnej jest wyłączony.

- Ustaw most selekcyjny SEL 230V/400V zgodnie z napięciem sieciowym.

- Podłącz każdy filtr EMC do wejścia liniowego.

- Podłącz uziemienie (zacisk O).

- Podłącz sieć kabli elektroenergetycznych do włącznika unieruchamiającego drzwi (zacisk 1,2,3), zgodnie ze schematem okablowania.

- Posługuj się ręcznie włącznikiem unieruchamiającym drzwi.

- Aktywuj główny włącznik celem dostarczenia jednostki kontrolnej T320. W razie nieudanej próby, należy niezwłocznie wyłączyć główny włącznik.

- Sprawdź, czy diody ALT, FOT, SA, SC, FCA, FCC, FC3 są włączone. Jeśli nie, sprawdź okablowanie tej diody, która jest wyłączona.

- Sprawdź, czy diody PP, AP, CH, APP, TIM, AUT, CHA, APN są wyłączone. Jeśli nie, skontroluj okablowanie tej diody, która jest włączona.

- Upewnij się, że nie ma widocznych wad, jak i nie wydobywają się nietypowe dźwięki.

Opcja „wejść” jest użytecznym narzędziem, umożliwiającym sprawdzenie poszczególnych wejść jednostki kontrolnej T320. Zobacz paragraf mówiący o Konsoli w opcji „Wejść”.

- Wyłącz główny włącznik.

Podłączanie i testowanie silnika

- Upewnij się, że główny wyłącznik na górze jednostki kontrolnej został wyłączony.

- Użyj korby do ustawienia drzwi w pozycji rozwarcia do połowy.

- Podłącz migające światła zgodnie ze schematem okablowania.

- Podłącz silnik do jednostki kontrolnej T320, zgodnie ze schematem okablowania (zaciski 6,7,8). Zwróć uwagę na kolejność faz.

- Włącz przycisk główny, aby uruchomić jednostkę kontrolną T320. W razie zauważenia jakiś nieprawidłowości natychmiast wyłączyć przycisk główny.

- Upewnij się, że dioda AUT jest wyłączona, co oznacza, że jednostka kontrolna T320 znajduje się w opcji z „obecnością osoby”. Sprawdź, czy taka wiadomość pojawia się na wyświetlaczu: „     ”.

- Wciśnij krótko przycisk AP i sprawdź naocznie, czy silnik rozpoczyna procedurę otwierania. Jeśli nie, natychmiast dezaktywuj główny włącznik i skontroluj okablowanie silnika. Jednostka kontrolna T320 jest jednakże zabezpieczona przed nieprawidłową instalacją silnika (zobacz paragraf Uruchamianie ręczne i urządzenia zabezpieczające

W opcji ręcznej (z „obecnością osoby”, „przyciskania palcem”, „ręcznej”), urządzenia zabezpieczające (SA, SC oraz FOT) są kontrolowane tylko, jeżeli parametr S.A. jest taki sam jak 1.

Na tej zasadzie, podczas otwierania kontrolowane jest SA; natomiast podczas zamykania SC oraz FOT.

Jeżeli urządzenie zabezpieczające wyłączy się samoczynnie, drzwi zatrzymują się i kolejny ruch może być wykonany tylko w kierunku przeciwnym. Na przykład, jeżeli podczas zamykania zadziała FOT, drzwi zatrzymują się (nawet, jeżeli przycisk z napisem ZAMYKANIE jest nadal włączony), przycisk ZAMYKANIE jest, więc pomijany i jedynym sposobem na otwarcie drzwi jest wciśnięcie guzika OTWIERANIE.

W wariancie ręcznym nie pojawia się krótki ruch w przeciwnym kierunku, jak ma to miejsce w przypadku opcji automatycznej.

39., strona ..)

- Wciśnij krótko przycisk CH i sprawdź, czy silnik rozpoczyna procedurę zamykania. Jeśli nie, natychmiast dezaktywuj główny włącznik i skontroluj okablowanie silnika.

- Upewnij się, ze nie ma żadnych widocznych defektów, a dochodzące dźwięki nie świadczą o jakichś nieprawidłowościach.

- Przy prawidłowym przebiegu działania, pamiętaj o wciśnięciu guzika CH celem całkowitego zamknięcia drzwi. Sprawdź, czy drzwi są w pełni zamknięte i czy wyłącznik FCC powoduje zatrzymanie drzwi. Jeśli nie, natychmiast dezaktywuj główny włącznik i skontroluj okablowanie wyłącznika FCC.

- Jeżeli działanie przebiega właściwie, wciśnij guzik AP, ażeby całkowicie otworzyć drzwi. Sprawdź, czy drzwi są w pełni otwarte i czy wyłącznik FCA powoduje zatrzymanie ruchu. Jeżeli nie, należy niezwłocznie dezaktywować główny wyłącznik i skontrolować przewody wyłącznika FCA.

- Przeprowadź dwa lub trzy pełne cykle otwierania z pozycji, w której drzwi są całkowicie zamknięte, ażeby przećwiczyć na jednostce kontrolnej T320 całkowity i częściowy czas pracy.

- Odłącz główny wyłącznik.

Instalacja zegara zewnętrznego (opcjonalnie)

- Jednostka kontrolna umożliwia otwieranie drzwi przez ustalony na zegarze czas poprzez prosty styk zegara zewnętrznego – dziennego lub tygodniowego podłączonego do wejścia TIM.

- Kiedy styk zewnętrznego zegara TIM jest zamknięty, drzwi pozostaną otwarte, tak długo dopóki pozostanie w tej pozycji. Drzwi zamykają się z chwilą, gdy styk TIM otwiera się.

- Jeżeli urządzenia zabezpieczające SA albo SC zostają uruchomione podczas otwierania lub zamykania, albo, jeżeli guzik STOP zostanie wciśnięty drzwi staną i powrócą do ruchu tylko przy zastosowaniu innego polecenia.

- Jeżeli zabraknie prądu podczas otwierania lub zamykania drzwi, z chwilą przywrócenia mocy, jednostka kontrolna T320 powróci do procedury zamykania.

- Upewnij się, że główny wyłącznik na górze jednostki kontrolnej jest wyłączony.

- Połącz zegar zewnętrzny do wejścia TIM (pomiędzy stykiem 49 i 24), jak wynika ze schematu przewodów elektrycznych.

- Włącz główny przycisk, aby aktywować jednostkę kontrolną T320. Należy go niezwłocznie wyłączyć z chwilą stwierdzenia usterki.

- Sprawdź, czy otwieranie czasowe działa prawidłowo. Jeżeli dioda na wejściu TIM jest w pozycji (OFF) – WYŁĄCZONA, styk zegara zewnętrznego jest otwarty, natomiast, jeśli dioda na wejściu TIM jest w pozycji ON – WŁĄCZONA styk zegara zewnętrznego jest zamknięty. Kiedy styk zewnętrznego zegara TIM jest zamknięty, drzwi otwierają się i pozostają otwarte przez cały ten czas. Kiedy styk TIM otwiera się, drzwi zamykają się.

Instalacja automatycznego zamykania (opcjonalnie)

Zamykanie styku powoduje, że przycisk zamykania automatycznego zamyka drzwi po częściowym lub całkowitym ruchu otwierania, kiedy wygasa czas ustalony w oparciu o parametr Przerwy Czasowej (zobacz rozdział poświęcony Konsoli w wariancie Parametrów).

- Upewnij się, że główny wyłącznik na górze jednostki kontrolnej został wyłączony.

- Podłącz przycisk zamykania automatycznego do wejścia CHA (klamra 54), jak wynika ze schematu okablowania.

- Włącz główny przycisk, aby aktywować jednostkę kontrolną T320.W razie zauważenia jakiś nieprawidłowości natychmiast wyłączyć przycisk główny.

Sprawdź, czy procedura automatycznego zamykania drzwi jest prawidłowa. Jeżeli dioda na wejściu CHA, styk przycisku zamykania automatycznego jest w pozycji (OFF) – WYŁĄCZONA, styk przycisku zamykania automatycznego jest otwarty. Jeśli natomiast dioda na wejściu CHA jest w pozycji ON – WŁĄCZONA, styk przycisku zamykania automatycznego jest zamknięty.

Montaż opcji otwierania drzwi dla pieszych

Jeżeli włącznik NIE jest umieszczony pomiędzy stykami 24 oraz 39 (wejście APP) można wywołać częściowe otwarcie drzwi.

Można to przeprowadzić na dwa sposoby: poprzez wykorzystanie wyłącznika FC3 albo przez ustawienie częściowego czasu pracy w oparciu o Czas Pracy Częściowego Otwarcia (zobacz rozdział poświęcony Konsoli w wariancie Parametrów).

- Upewnij się, że główny wyłącznik na górze jednostki kontrolnej został wyłączony.

- Podłącz przycisk NIE  obsługujący otwieranie dla pieszych APP (pomiędzy stykiem 39 a 24) zgodnie ze schematem okablowania

- Włącz główny przycisk, aby aktywować jednostkę kontrolną T320.W razie zauważenia jakiś nieprawidłowości natychmiast wyłączyć przycisk główny.

- Użyj konsoli w opcji „Parametry”, ażeby ustawić parametr FC3 jako obecny, stosownie do tego, czy życzymy sobie wykorzystać w tym celu wyłącznik FC3 (styk 53), czy też nie.

- Sprawdź, czy procedura otwierania drzwi dla pieszych przebiega w sposób prawidłowy. Jeżeli dioda na wejściu APP jest w pozycji (OFF) – WYŁĄCZONA, obwód przełącznika jest otwarty, natomiast, jeśli dioda jest w pozycji (ON) – WŁĄCZONA, obwód przełącznika jest zamknięty.

Instalacja kontroli radiowej

Umieść tablicę odbiorczą w gniazdku znajdującym się w prawym, górnym rogu tablicy. Zaprogramuj polecenia radiowe stosownie do instrukcji znajdujących się w pudełku.

Opis zacisków

| Zacisk | Opis |
| --- | --- |
| 1 | Wejście, faza R (trójfazowe)/Faza (jednofazowa) |
| 2 | Wejście, faza S (trójfazowe) |
| 3 | Wejście, faza T (trójfazowe)/ Neutralna (jednofazowa) |
| 0 | Uziemienie |
| 6 | Wyjście R dla fazy zamykania silnikowego oraz dla trójfazowej fazy otwierania S/ otwieranie (jednofazowe) |
| 7 | Wyjście dla fazy silnika T (trójfazowe)/ zwykłe (jednofazowe) |
| 8 | Wyjście dla fazy silnika S (trójfazowe)/ zamykanie (jednofazowe) |
| 4-5 | Wyjście dla migającego światła 230V~(200W max) |
| 56-22 | Wyjście, dodatkowe światło wewnętrzne 24 VDC |
| 57-22 | Wyjście, sygnał sterujący hamulcem |
| 58-59 | Wejście, styk łożyskowy |
| 22 | Wyjście 0 V dla aplikacji |
| 23 | Wyjście, 24 milibary dla aplikacji |
| 24 | Wyjście, 24 milibary dla aplikacji |
| 25 | Wyjście, światło otwierające drzwi |
| 26 | Wejście, przycisk opcji JOG (impulsowania silnika) |
| 27 | Wejście, przycisk STOP |
| 28 | Wejście, przycisk ZAMYKANIE |
| 29 | Wejście, przycisk OTWIERANIE |
| 30 | Wejście, styk fotokomórki |
| 51 | Wyjście, 24 milibary dla aplikacji |
| 31 | Wejście, styk bezpiecznego otwierania |
| 32 | Wyjście, styk bezpiecznego zamykania |
| 34 | Wejście, styk wyłącznika otwierającego |
| 35 | Wejście, styk wyłącznika zamykającego |
| 39 | Wejście, przycisk CZĘŚCIOWEGO OTWIERANIA |
| 54 | Wejście, styk umożliwiający automatyczne zamykanie |
| 49 | Wejście, styk zegara |
| 53 | Wejście, styk wyłącznika 3 |
| 50 | Wejście, styk umożliwiający wybór opcji manualnej/automatycznej |
| 55 | Wejście, styk „bez paniki” |
| 41 | Wejście, kabel anteny |
| 42 | Połączenie, dopasowanie kabel-antena |
| 60 | Urządzenie kodujące dostawy energii |
| 61 | Urządzenie kodujące 1 |
| 62 | Urządzenie kodujące 2 |
| 22 | Wyjście, 0 V dla aplikacji |

Instrukcje operacyjne

W opcji ręcznej (z „obecnością osoby”, „przyciskania palcem”, „ręcznej”), urządzenia zabezpieczające (SA, SC oraz FOT) są kontrolowane tylko, jeżeli parametr S.A. jest taki sam jak 1.

Na tej zasadzie, podczas otwierania kontrolowane jest SA; natomiast podczas zamykania SC oraz FOT.

Jeżeli urządzenia zabezpieczające zostają uwolnione podczas ruchu, drzwi zatrzymują się, a kolejny ruch może nastąpić tylko w przeciwnym kierunku. Na przykład, jeżeli podczas zamykania zadziała FOT, drzwi zatrzymują się (nawet, jeżeli przycisk z napisem ZAMYKANIE jest nadal włączony), przycisk ZAMYKANIE jest, więc pomijany i jedynym sposobem na otwarcie drzwi jest wciśnięcie guzika OTWIERANIE.

W wariancie ręcznym nie pojawia się krótki ruch w przeciwnym kierunku, jak ma to miejsce w przypadku opcji automatycznej.

Niewłaściwy kierunek rotacji silnika

Podczas pierwszych ruchów po wyzerowaniu, jeżeli drzwi znajdują się w pośredniej fazie ( FCA i FCC zamknięte), jednostka kontrolna T320 nie może zapewnić dokładniej pozycji drzwi. Jakakolwiek procedura zamykania, uwalniająca wyłącznik otwierania FCA z powodu nieprawidłowego kierunku rotacji, spowoduje natychmiastowe zatrzymanie silnika. Silnik może zostać włączony ponownie tylko po sprawdzeniu właściwego kierunku rotacji i po wyzerowaniu jednostki kontrolnej T320.

Z kontrolą taką mamy do czynienia podczas ruchu otwierania, kiedy wyłącznik FCC jest uruchamiany. Jak również w opcji manualnej (z „obecnością osoby” i z „przyciskaniem palcem”).

Samoregulacja czasu pracy

Jednostka kontrolna T320 stale kontroluje bieżący całkowity i częściowy czas otwierania, ażeby dopasować całkowity i częściowy czas pracy do długoterminowych zmian (zużycie  części mechanicznych, zmiany pór roku, co pociąga za sobą zmiany warunków pogodowych).

Warianty operacyjne pulpitu sterowniczego

Wprowadzenie

Konsola obejmuje 4 opcje operacyjne:

- Wariant „Praca”

- Wariant „Parametry”

- Wariant „Pulpit operacyjny”

- Wariant „Wejścia”

Celem zmiany opcji należy jednocześnie przycisnąć cztery przyciski na pulpicie sterowniczym.

Kiedy maszyna jest wyzerowana, jednostka kontrolna T320 automatycznie przechodzi w tryb pracy.

Tryb pracy jest jedyną możliwością, kiedy drzwi mogą się przesuwać. Jeżeli tylko zachodzi przejście z trybu pracy na inny wariant parametrów, drzwi są automatycznie zatrzymywane.

Pulpit sterowniczy w trybie „Praca”

Opcja „Praca” odpowiada normalnemu trybowi otwierania drzwi.

W trybie tym bieżący czas działania jest zwyczajowo wyświetlany poza następującym przypadkami:

- obecność błędu, w przypadku, którego wyświetlany jest błędny kod i światło na monitorze miga, ostrzegając o tym, że drzwi są otwarte,

-uruchomienie urządzeń zabezpieczających, kiedy Ti aktywowane urządzenie zabezpieczające wyświetlone jest na monitorze, wraz ze światłem ostrzegającym o tym, że drzwi są otwarte,

-negatywny czas pracy – mamy z nim do czynienia podczas ruchów, następujących bezpośrednio po wyzerowaniu jednostki kontrolnej T320 z drzwiami w nieustalonej pozycji (jeżeli nie aktywowano żadnego wyłącznika po wyzerowaniu, jednostka kontrolna T320 nie jest w stanie wypoziomować drzwi).

Bieżący czas pracy zwyczajowo równy jest zeru, przy całkowitym zamknięciu.

Pulpit sterowniczy w trybie „Parametry”

Tryb „Parametry” umożliwia dopasowanie parametrów operacyjnych jednostki kontrolnej T320. Zapobiega on jakimkolwiek ruchom drzwi.

W trybie „Parametry”, wartość i nazwa każdego z parametrów jest wyświetlana.

Wykorzystaj przyciski MEM i DEL, aby zmienić wyświetlany parametr, albo przejść do następnego lub poprzedniego z nich.

Stosuj przycisk + i – , ażeby zwiększyć bądź zmniejszyć wartość parametrów w ramach ustalonego limitu minimalnego i maksymalnego. Przedłużany nacisk gwałtownie zwiększa bądź zmniejsz wartości (efekt balistyczny).

Każde nowe ustawienie parametru musi zostać zachowane, aby było aktywne. Ma to również zastosowanie w przypadku wyzerowywania niewłaściwych wartości parametrów za pomocą parametru.

Przyciśnij guzik MEM przez czas około 2 sekund, ażeby zachować wartości parametru, który właśnie nastawialiśmy. Potwierdzeniem  zapamiętania jest wiadomość na wyświetlaczu: po wyświetleniu potwierdzenia możemy zwolnić przycisk.

Jeżeli pojawia się błąd zachowania, informację o nim znajdziemy na wyświetlaczu.

OSTRZEŻENIE: modyfikacje wartości parametrów mogą zostać utracone, jeżeli nie zostaną zachowane w oparciu o metodę omówioną powyżej. Na przykład, jeśli pewne wartości ulegną zmianie a ty wychodzisz z trybu „Parametry” nie zachowując ich nowych wartości poprzez korzystanie z przycisku MEM, zostaną one automatycznie utracone.

Jeden szczególny przypadek przechowywania odnosi się do domyślnego parametru (zobacz tabelę 1).

Parametr ten jest używany do przywrócenia wszystkim parametrom wartości domyślnych. Celem aktywowania tej funkcji należy  przyporządkować wartość 3 do tego parametru i wcisnąć przycisk MEM przez 2 sekundy bez wyświetlania innych parametrów. Wiadomość pojawi się następnie na wyświetlaczu.

Tabela 1 : opis parametrów.

| Parametr | Wartość minimalna | Wartość maksymalna | Wartość domyślna | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 1 | Parametr fotokomórki 1 0, Wariant zatrzymanie-ponowne otwarcie: podczas zamykania drzwi, jeżeli jakaś przeszkoda złamie wiązkę fotokomórki, zatrzyma to drzwi do czasu usunięcia przeszkody, by następnie otworzyć je z chwilą jej usunięcia. 1, Tryb ponownego otwarcia: podczas zamykania drzwi, jeżeli jakaś przeszkoda złamie wiązkę fotokomórki, spowoduje to natychmiastowe zamknięcie drzwi. |
|  | 0 | 1 | 1 | Parametr Ręcznego Urządzenia Zabezpieczającego 0, urządzenia zabezpieczające poza kontrolą w trybie manualnym („osoba obecna”) 1, urządzenia zabezpieczające pod kontrolą w trybie manualnym |
|  | 0 | 1 | 0 | FC3 Parametr Obecności 0, częściowe otwarcie przy braku wyłącznika (otwarcie częściowe jest określone czasem) 1, częściowe otwarcie z obecnym wyłącznikiem obecnym (otwarcie częściowe jest kontrolowane wyłącznikiem FC 3) |
|  | 0 | 4 | 0 | Parametr sekwencji impulsowania 0, tryb Otwieranie- Zatrzymanie-Zamykanie-Zatrzymanie 1, tryb Otwieranie-Zamykanie 2, tryb Otwierania |
|  | 1.0 s | 99.9 s | 10.0 s | Parametr Czasu Pracy |
|  | 0.5 s | 99.9 s | 3.0 s | Parametr Czasu Pracy Częściowego Otwarcia Maksymalna wartość tego parametru jest jednakże ograniczona wartością parametru Czasu Pracy. |
|  | 0 s | 300 s | 20 s | Parametr Przerwy Czasowej |
|  | 0s | 300 s | 5 s | Parametr Fotokomórki 2 Kiedy drzwi pozostawione są w pozycji całkowitego lub częściowego otwarcia, przywrócenia wiązki fotokomórki aktualizuje czas automatycznego zamknięcia do wartości tego parametru, zamiast czekać na całkowitą wartość parametru Przerwy Czasowej. |
|  | 0.0 s | 15.0 s | 0.5 s | Parametr Zaawansowanego Ostrzegania |
|  | 0.0 s | 15.0 s | 0.6 s | Parametr Zmiany Kierunku Stanowi go okres przerwy podczas zmiany kierunku ruchu drzwi przy ich normalnej pracy. |
|  | 0.0 s | 15.0 s | 0.3 s | Parametr Szybkiej Zmiany Kierunku Stanowi go okres przerwy podczas zmiany kierunku ruchu drzwi spowodowanym przez aktywację urządzeń zabezpieczających (SA, SC, FOT) albo podczas trybu manualnego |
|  | 0 | 3 | 0 | Parametr domyślny Parametr ten stosowany jest, by wyzerować parametry do ich wartości domyślnych. By wykonać tę operacje należy przyporządkować wartość 3 do tego parametru i wcisnąć przycisk MEM przez 2 sekundy bez wyświetlania innych parametrów. Wiadomość pojawi się następnie na wyświetlaczu |

Pulpit sterowniczy w trybie „Licznika działań”

W trybie „Licznika Działań” wyświetlana jest ilość wszystkich wykonanych operacji.

Przez operację rozumie się ruch drzwi z pozycji całkowitego zamknięcia do pozycji całkowitego otwarcia.

Liczba operacji jest pokazana w środku urządzenia kontrolnego T320 w postaci 8-cyfrowego numeru. Jako, że wyświetlacz prezentuje 4 cyfry, 4 z nich są wyświetlane jednocześnie.

Aby zobaczyć pierwsze 4 cyfry (od 1 do tysięcznych) wciśnij przycisk „+”.

Aby zobaczyć ostatnie 4 cyfry ( od dziesiątek do tysięcy) wciśnij przycisk „–”.

Liczba operacji przechowywana przez urządzenie kontrolne T320 może być zmieniana  tylko na bazie przesłanek producenta.

Maksymalna liczba operacji wynosi 4,294,967,296. Po przekroczeniu tego numeru, liczba operacji wraca do wartości 0.

Pulpit sterowniczy w trybie „Wejścia”

W trybie „Wejścia”, wyświetlany jest status wejść urządzenia kontrolnego T320.

W tym trybie pulpitu sterowniczego, jakikolwiek ruch drzwi jest wstrzymywany.

Nazwa wejścia (składająca się z dwóch lub trzech liter), jak i jego status są wyświetlane: 0- gdy dezaktywowany, 1- jeśli aktywowany.

W przypadku Trybu Wejść wyświetlane są cztery kreski, gdy nie dochodzi do zmiany żadnego z wejść.

Tabela 2 : opis wejść

| Wejście | Typ styku | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | NA | Polecenie częściowego otwarcia |
|  | NA | Polecenie impulsowania |
|  | NC | Polecenie zatrzymania |
|  | NA | Polecenie zamknięcia |
|  | NA | Polecenie otwarcia |
|  | NC | Wejście, fotokomórka |
|  | NC | Wejście, otwieranie urządzenia zabezpieczającego |
|  | NC | Wejście, otwieranie wyłącznika |
|  | NC | Wejście, zamykanie wyłącznika |
|  | NC | Wejście, zamykanie urządzenia zabezpieczającego |
|  | NA | Wejście automatycznego zamykania |
|  | NA | Wejście zegara zewnętrznego |
|  | NC | Wejście wyłącznika częściowego otwarcia |
|  | NA | Wejście selektora opcji automatycznej/manualnej |
|  | NC | Wejście „bez paniki” |

Opis błędów

Kiedy jednostka kontrolna T320 znajduje się w trybie pracy, mogą wystąpić błędne okoliczności wskazane poprzez migoczące światło, sygnalizujące, ze drzwi są otwarte oraz poprzez wyświetlacz prezentujący błędną liczbę.

| Błąd | Opis |
| --- | --- |
|  | Koniec czasu pracy Podczas normalnego trybu pracy, każdy ruch kończy się z chwilą uruchomienia wyłącznika. W celu uniknięcia uszkodzeń na wypadek nieprawidłowości wyłącznika, jednostka kontrolna T320 przerywa ruch we wszystkich przypadkach, kiedy mija czas przewidziany na zegarze zewnętrznym. Jest on przewidziany w taki sposób, żeby pokrywał się z przypuszczana pozycją wyłącznika. Wygaśnięcie zegara wskazuje na defekt wyłącznika. Normalny przebieg operacji może być przywrócony z chwilą wciśnięcia przycisków + i DEL na konsoli. |
|  | Dwie lub więcej aktywnych fotokomórek Jeżeli dwa lub więcej wyłączników jest aktywnych, świadczy to o wadliwej sytuacji. Winę za to może ponosić brak połączeń wyłączników lub fakt ich uszkodzenia. Normalny przebieg operacji może być przywrócony z chwilą wciśnięcia przycisków + i DEL na konsoli. |
|  | Nieznana pozycja po wyzerowaniu jednostki kontrolnej T320 Jeżeli po wyzerowaniu jednostki kontrolnejT320 drzwi, jednostka kontrolna nie może zlokalizować pozycji drzwi przy pomocy wyłącznika, należy uznać, iż drzwi znalazły się w nieznanej pozycji pośredniej. Kolejne ruchy nie będą, więc poprawne. Kiedy drzwi osiągną pozycję otwierania lub zamykania, jednostka kontrolna T320 przywróci normalne działanie. Ten rodzaj błędu nie ma wpływu na normalne działanie jednostki kontrolnejT320. |
|  | Brak uruchomienia FC3 podczas pełnego ruchu Jeśli podczas pełnego ruchu (od pełnego zamknięcia do pełnego otwarcia bądź odwrotnie) jednostka kontrolna T320 nie może wykryć aktywacji wyłącznika FC3, traktuje iż został on uszkodzony. Kontrola taka jest aktywna, tylko, jeśli obecny parametr FC3 ma wartość 1 (wyłącznik częściowego otwierania musi być, zatem zainstalowany). Ten rodzaj błędu nie ma wpływu na normalne działanie jednostki kontrolnejT320 |
|  | Aktywacja wyłącznika przeciwstawnego ruchu Podczas pierwszych ruchów po wyzerowaniu jednostki kontrolnej z drzwiami w nieokreślonej pozycji (FCA i FCC nie aktywują się po wyzerowaniu), jednostka kontrolna T320 nie może zlokalizować pozycji drzwi, jeśli wskutek ruchu zamknięcia aktywowany jest wyłącznik FCA, drzwi ulegają natychmiastowemu zamknięciu, a kierunek rotacji silnika będzie prawdopodobnie odwrotny. Podobna prawidłowość zachodzi podczas otwierania, kiedy aktywowany jest wyłącznik FCC. Normalny przebieg operacji może być przywrócony z chwilą wciśnięcia przycisków + i DEL na konsoli. |
|  | Uszkodzony lub brakujący EEPROM Jeżeli podczas jakiegokolwiek działania jednostki kontrolnej, udaremniony jest dostęp do pamięci EEPROM (wskutek jej uszkodzenia lub braku) jakikolwiek ruch zostaje natychmiast zatrzymany. Normalny przebieg operacji może być przywrócony z chwilą wciśnięcia przycisków + i DEL na konsoli. |

Roboczy opis do schematu okablowania

55 – przycisk „bez paniki”

50 – ręczny/automatyczny

53 – częściowy wyłącznik

49 – zegar

54 – automatyczne zamykanie

39 – częściowe zamykanie

35 – wyłącznik zamykania

34 – wyłącznik zamykania

32 – wyłącznik bezpiecznego zamykania

31 - wyłącznik bezpiecznego otwierania

24 – krawędź bezpieczeństwa

30 – fotokomórka

29 – kontrola otwierania

28 – kontrola zamykania

27 – kontrola zatrzymania

26 – otwieranie/ zamykanie

25 – otwierające drzwi światło pilota

59, 58 – taśma przenośnika

22, 57 – hamulec elektryczny

22,56 – migające światło

Terminy:

Encoder – koder

Radio receiver – odbiornik radiowy

Contactors – łączniki

Fuse- carrier- obudowa wkładki topikowej zamknietej

Tension selektor – selektor napięcia